http://pspicelib.narod.ru

http://pspice.comtv.ru

Макромодель потенциометра для OrCAD

Свойства модели.

- Потенциометр RPOT_1. Регулировка осуществляется указанием параметра PROC (процент шкалы)

- Потенциометр RPOT_2. Регулировка осуществляется внешним источником напряжения. Если источник зависит от времени, управление осуществляется во времени.

Назначение.

- Для использования в качестве потенциометра.

- Для использования в качестве потенциометра в режиме TRANSIENT.

Параметры модели, задаваемые пользователем.

PROC     - положение движка потенциометра в процентах

Особенности применения.

OrCAD  не имеет анимированных компонентов и компонентов управляемых с клавиатуры как в MultiSim или MicroCap, зато PSpice движок у него скоростной. По этому, проблему надо как-то решать.

Использование модели  RPOT_2 позволяет организовать оперативные регулировки в режиме TRANSIENT, что расширяет возможности при исследовании проектов, например тиристорных регуляторов.

И вообще схемы   в  OrCAD классно смотрятся при наличии потенциометров. Жаль что не могу сделать так, чтобы стрелку таскать мышкой.

Тест.

Рис. 1.  Проект аудио миксера.