http://pspicelib.narod.ru                                                      Назад

http://pspice.comtv.ru

DC макромодель двухстороннего ограничителя напряжения (двухбазовый стабилитрон)

OrCAD, MicroCap,  Multisim

Свойства модели.

- Частотно не зависимая.

- Вольтамперная характеристика как  у двухбазового стабилитрона.

- Хорошая сходимость, повышенное быстродействие.

- Позволяет выставить напряжение пробоя, начиная с 0В. Верхний предел не ограничен.

- Модель не использует диодные уравнения, что предельно упрощает индетификацию параметров стабилитрона, которая сводится к указанию пользователем параметра пробоя VB и динамического сопротивления RD.

Назначение.

- Использование в качестве ограничителя напряжения или имитации пробоя по превышению напряжения вместо двухбазового стабилитрона в проектах постоянного тока и переменного.

- Массовое использование при макромоделировании.

Параметры модели, задаваемые пользователем.

Параметры модели задаются пользователем, что позволяет имитировать свойства конкретного типа стабилитрона. Возможно также указание динамического сопротивления в режиме пробоя.

BV     - напряжение пробоя

RD    -   динамическое сопротивление в режиме пробоя

Особенности применения.

Хотя модель ведет себя как двухбазовый стабилитрон, она не использует диодные уравнения, а является его поведенческим аналогом. Это позволило до предела упростить модель и повысить её быстродействие. При этом она более предсказуема и позволяет точно выставить напряжение пробоя указанием параметра BV непосредственно в проекте.

При моделировании проектов общего вида позволяет оперативно менять BV, а по окончании проекта выбрать требуемый стабилитрон.

При макромоделировании, когда не важен конкретный тип стабилитрона, позволяет упростить макромодель и повысить её быстродействие.

Тест.

Тест  подтверждает адекватность  ВАХ скоростной модели двухбазового стабилитрона.

Рис. 1. Схема тестирования и установки моделирования.

Рис. 2. Тест VB=10V.

Рис. 3. Тест VB=0.25V.